Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνολογία Λογισμικού

Παράδειγμα περιπτώσεων ελέγχου

Δεκέμβριος 1996

Αντώνης Καβαρνός

Το πρόβλημα

Δίνεται ως είσοδος ένα αρχείο κειμένου της εξής μορφής: Στην πρώτη γραμμή υπάρχει ένας αριθμός Ν, μικρότερος η ίσος του 100. Στις επόμενες Ν γραμμές υπάρχουν από μία γραμματοσειρά με μέγιστο μήκος 10 σε κάθε γραμμή. Το ζητούμενο πρόγραμμα θα εισάγει σε ένα διαδικό δέντρο αναζήτησης τις Ν γραμματοσειρές μία προς μία, όπως έρχονται από την είσοδο. Η έξοδος του προγράμματος θα είναι ένα αρχείο κειμένου επίσης: Στην πρώτη γραμμή θα υπάρχουν δύο αριθμοί, το μέγιστο βάθος του δέντρου (μήκος του βαθύτερου μονοπατιού) και το συνολικό μήκος του δέντρου (το μήκος όλων των μονοπατιών). Στις επόμενες Ν γραμμές θα είναι η διαδρομή εισαγωγής της αντίστοιχης γραμματοσειράς στο δέντρο. Το δεξί κλαδί συμβολίζεται με R και το αριστερό με L. Αν μια γραμματοσειρά εισαχθεί στη ρίζα, τότε γράφεται “ROOT” ενώ αν η γραμματοσειρά ήδη υπάρχει στο δέντρο, τότε γράφεται “EXISTS”. Ένα παράδειγμα ακολουθεί:

| Αρχείο εισόδου | Αρχείο εξόδου |
| --- | --- |
| 7 door ace ace external extension cat flight | 2 8 ROOT L EXISTS R RL LR RR |

Οι περιπτώσεις ελέγχου

Πρώτη περίπτωση ελέγχου θα είναι, προφανώς, η μή υπαρξη του αρχείου εισόδου. Ένα σωστό πρόγραμμα, θα πρέπει να ελέγχει την περίπτωση κατά την οποία αδυνατεί να ανοίξει το αρχείο (πχ. το αρχείο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας, permissions κλπ.). Δεν είναι άσχημο επίσης να δοκιμάσουμε αντί για αριθμό στην πρώτη γραμμή, να δώσουμε μία συμβολοσειρά. Το πρόγραμμα θα πρέπει να βγάλει κάποιο διαγνωστικό μήνυμα. Επίσης, η επόμενη πιο εύκολη περίπτωση ελέγχου είναι το παράδειγμα που μας δίνεται, το οποίο περιέχει σωστή είσοδο, ενώ καλύπτει τις διαφορετικές περιπτώσεις γραμμής εξόδου (ROOT, EXISTS, LR). Οι περιπτώσεις αυτές φαίνονται στις δοκιμαστικές εισόδους 1-3 του πίνακα.

Κατόπιν χωρίζουμε τις περιπτώσεις ελέγχου σε κλάσεις, ανάλογα με τον αριθμό Ν. Δίνεται ότι αυτός είναι το πολύ 100. Φυσικά δεν έχει νόημα το Ν<0, ενώ για Ν=0 έχουμε μια στοιχειώδη έξοδο (κενό δέντρο). Έτσι θα δημιουργήσουμε περιπτώσεις ελέγχου με Ν=-10, -1, 0, 1, 10, 100, 101, 200. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακραίες έγκυρες τιμές (0, 100), οι οριακά λαθεμένες τιμές (-1, 101) και τιμές μη οριακές στα διαστήματα [Ν<0], [0<=Ν<=100], [Ν>100]. Η τιμή 1 μπορεί να θεωρηθεί ακραία, διότι είναι η μικρότερη τιμή για την οποία δημιουργείται μη κενό δέντρο. Οι αντίστοιχες περιπτώσεις ελέγχου παρουσιάζονται στισ θέσεις 4 εως 11 του πίνακα.

Μετά από την τιμή του Ν, μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές κλάσεις, ανάλογα με το μήκος των γραμματοσειρών. Θα δοκιμάσουμε γραμματοσειρές μήκους 0 (κενές γραμμές), μήκους 1, 10, 11 και 100 χαρακτήρων. Η τιμή 1 είναι οριακή γιατί αντιστοιχεί στο μικρότερο μήκος λέξης (όχι κενής). Σε τιμές πάνω από 10, ελέγχουμε την πρόνοια του προγράμματος για έλεγχο του μήκους των γραμματοσειρών. Διαλέγουμε την τιμή 100, αρκετά μεγαλύτερη από τα όρια, ώστε να ελέγξουμε τη πιθανότητα buffer overrun (δεδομένα με μήκος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου προκαλούν επικάλυψη άλλων μεταβλητών και ίσως μέρος του κώδικα). Είναι δυνατό να ελέγξουμε τις παραπάνω περιπτώσεις σε μία είσοδο, αυτή με το νούμερο 12.

Επόμενο βήμα θα είναι ο έλεγχος του συνδιασμού του μέγιστου αριθμού Ν=100 με λέξεις μήκους 10, σε διάφορες περιπτώσεις. Θα ελέγξουμε τις περιπτώσεις όπου στην είσοδο έχουμε τις γραμματοσειρές ταξινομημένες με αύξουσα και φθίνουσα αλφαβητική σειρά, όπως και την περίπτωση να είναι όλες οι γραμματοσειρές ίδιες. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το δέντρο εκφυλίζεται σε λίστα (κάθε κόμβος έχει ένα δεξί ή αριστερό παιδί) ενώ στην τελευταία περίπτωση η γραμματοσειρά εισάγεται μόνο μία φορα. Θα ελέγξουμε επίσης ενδιάμεσες περιπτώσεις (50 και 50 ταξινομημένες γραμματοσειρές, καθώς και δύο διαφορετικές γραμματοσειρές που επαναλαμβάνονται 50 φορες). Οι αντίστοιχες δοκιμαστικές είσοδοι είναι οι 13 εως 17.

| Περίπτωση | Είσοδος | Έξοδος |
| --- | --- | --- |
| 1η | Όχι αρχείο | NO INPUT FILE |
| 2η | Tralala | N NOT INTEGER |
| 3η | 7 door ace ace external extension cat flight | 2 8 ROOT L EXISTS R RL LR RR |
| 4ç | -10 | INVALID N |
| 5η | -1 | INVALID N |
| 6η | 0 | 0 0 |
| 7η | 1 lexeme | 0 0 ROOT |
| 8η | 10 alex boat cross dress eight fight glad height irina job | 9 45 ROOT R RR RRR RRRR RRRRR RRRRRR RRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRRR |
| 9η | 100 AAA AAB … AAY ABA ABB … … ADY | 99 4950 ROOT R … RRR…R RRR…RR RRR…RRR … … RRR…R |
| 10η | 101 | INVALID N |
| 11η | 200 | INVALID N |
| 12η | 5 A 1234567890 12345678901 12345678901…7890 | 2 3 ROOT L LR TOO LONG TOO LONG |
| 13η | 100 AAAAAAAA00 AAAAAAAA01 AAAAAAAA02 … AAAAAAAA99 | 99 4950 ROOT R RR … RR…R |
| 14η | 100 AAAAAAAA99 AAAAAAAA98 AAAAAAAA97 … AAAAAAAA00 | 99 4950 ROOT L LL … LLL…L |
| 15η | 100 LALALALALA LALALALALA LALALALALA … LALALALALA | 0 0 ROOT EXISTS EXISTS … EXISTS |
| 16η | 100 LALALALA50 LALALALA51 LALALALA52 … LALALALA99 LALALALA49 LALALALA48 … LALALALA00 | 50 2500 ROOT R RR … RRR…R L LL … LLL…L |
| 17η | 100 LALALALALA PALIPALIPA LALALALALA PALIPALIPA … LALALALALA PALIPALIPA | 1 1 ROOT R EXISTS EXISTS … EXISTS EXISTS |